Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Форум AW > Железо и Софт > Wacom Cintiq своими руками

Автор: Legion Leonhart 03 Апрель 2012 14:09

Расчет стоимости: Cintiq 12 - Wacom intous3 a4 ~10000р - матрица для ноутбука ~3500-5000р* - контроллер для матрицы ~1000-1300р** - износостойкое оргстекло или что то подобное толщиной 2,5мм - 40 контактные розетка + вилка ~200р Cintiq 21 - Wacom intous3 a3 wide ~10000р - монитор 22" ~5000-6500р* - износостойкое оргстекло или что то подобное толщиной 2,5мм - 40 контактные розетка + вилка ~200р Давно у меня в голове крутилась идея самостоятельно сделать что то вроде Wacom Cintiq своими руками по скольку вещь хорошая, но стоит дороговато - порядка 50 тысяч за 12" и 100тысяч за 21". И вот недавно мне повезло найти б/у Wacom Intuos3 A3 wide за 10 тысяч, именно этот планшет лежит в основе Cintiq 21ux (в основе Cintiq 12 лежит Intuos A4). Соотношение сторон у этого планшета 16х10 и по размерам он соответствует монитору 22". Обычный монитор Такого размера, в моем случае выбор пал benq, обошелся мне в 6400 и как у любого другого монитора на матрице TN его слабое место вид снизу, это будет она из проблем которую нам надо будет решить при сборе, по тому как именно снизу мы будем на него смотреть после сбора. В случае же сбора Cintiq 12 можно использовать матрицу ноутбука поскольку в нем нет проблемы вида снизу и довольно тонкая, она практически готова к сбору. В идеале лучше брать матрицу или монитор с LED подсветкой поскольку они тоньше. Если вы намерены использовать матрицу ноутбука, вам потребуется приобрести дополнительный контроллера для подключения к компьютеру, например такой 280840143651 . Если будете использовать обычный монитор то будьте готовы к тому что вам придется его полностью разбирать вплоть до стекла самой матрицы. Начнем пожалуй с разборки исходных материалов с целью изучения внутренностей всех устройств для последующего их соединения. Для начала содержимое Wacom Inutos3 (на фото разобранная версия A3, перевернута низом к верху): [attachmentid=2770] На фото видно: 1 Рабочую поверхность - тупо кусок текстолита с тремя разъемами (два маленьких для доп.кнопок в правой и левой части, один большой для подключения контроллера) 2 Контроллер - небольшая платка, все электронные элементы находятся под фольгой 3 Прослойка - тупо кусок пенопласта толщиной 10мм, основная функция не допускать перекосов между рабочей поверхностью и контроллером, для избежания перелома соединяющего разъема 4 Экранирующая подложка - тонкий лист жести, толщиной меньше 1мм 5 Доп. кнопки и сенсоры 6 Коннектор для подключения USB шнура Содержимое среднестатистического монитора после снятия задней крышки и металлического кожуха удерживающего платы (в моем случае 22" Benq BL2201PT): [attachmentid=2771] На фото видно: 1 Матрица+эл.схема самой матрицы - в сборе, порядка 14мм (без эл.схемы 11мм) 2 Блок питания (+инвертор) - в моем случае монитор с LED подсветкой поэтому инвертора нет, в старых же мониторах либо на плате блока питания либо на отдельной плате присутствует инвертор (необходим для люминесцентных ламп) 3 Контроллер - плата с процессором монитора и видео разъемами (в моем случае ещё и с аудио разъемами) 4 Кнопки - для управления настройками монитора Рисунок нашего слоеного результата который должен получиться после объединения планшета и матрицы монитора (вид сбоку, матрица с LED подсветкой): [attachmentid=2772] Это схема случая когда мы не гонимся за каждым мм для уменьшения толщины общей конструкции, если же задача сделать как можно тоньше, как в родном Cintiq, то нужно убрать слой пенопласта и на его место положить экранирующий лист жести, а также заменить стандартный разъем подключения контроллера к сенсору на более компактный и гибкий, это позволило бы нам выиграть в толщине всей конструкции порядка 6-7мм Самым тонким вариантом скорее всего будет удаление разъема соединения сенсора и контроллера полностью и прямой распайке на платы гибких шлейфов. Ну вот и первый тест в разобранном варианте: [attachmentid=2773] Центровку матрицы с рабочей поверхностью делал путем подвода пера к центру экрана и дальнейшим смещением матрицы до совмещения пера и курсора на экране. Думаю для полноты удобства и возможности калибровки, надо будет немного переписать родной драйвер Cintiq чтобы он воспринимал нашего франкенштейна как родной девайс. Для исправления проблемы с угла обзора снизу матрицу нужно перевернуть вверх нагами, а картинку перевернуть в настройках видеокарты (либо перевернуть её на постоянку через сервисное меню монитора), кроме того при таком расположении матрицы, её элетронная схема очень удобно ложиться в нижней части планшета и ничему не мешает. После центровки я обвел матрицу карандашом, чтобы позже прикрепить её к рабочей поверхности планшета тонким двухсторонним скотчем. [attachmentid=2775] "Крякнем, плюнем, крепко склеим скотчем!" Для работы планшета необходимо чтобы между текстолитом рабочей поверхности планшета и пером не было никаких металлических элементов, поэтому если на матрице есть металлический кожух (на фото ниже), то обязательно снимаем его. После удаление кожуха рамка стала на пару мм толще чем стекло матрицы и слои подсветки, эти лишние мм я срезал с рамки с помощью Dremel'я . Теперь собираем в рамке слои подсветки, стекло матрицы и саму подсветку (тонкую полоску со светодиодами) и скрепляем их вместе, в моем случае скреплял малярным скотчем При разборке матрицы желательно листы подсветки и стекло матрицы лишний раз не кантовать и держать их всегда вместе не разбирая, потому что если потом туда попадет какой то мусор, замучаетесь его оттуда вычищать, так же крайне не рекомендую класть матрицы внутренней стороной стекла вниз, она очень легко царапается и пачкается. [attachmentid=2774] Прорубаем окна в мир! Вооружившись линейкой и карандашом переносим размеры матрицы на верхнюю часть корпуса планшета за минусом 3-4мм с каждой стороны для того, чтобы матрица не проваливалась сквозь наше "окно" Также поскольку толщина внутренностей увеличивается на 3-4мм, срезаем эти лишние мм с рёбер жесткости на нижней крышке планшета. [attachmentid=2778][attachmentid=2779] Блок питания, контроллер монитора и кнопки утрамбовываем в отдельную коробочку. Теперь надо что то делать с двумя оставшимися платами, пихать их в основной корпус планшета смысла не вижу ибо они сильно увеличат толщину планшета, его массу и будут создавать лишние наводки для работы пера. поэтому выносим блок питания, контроллер и кнопки в отдельную коробочку, которую в последствии соединим кабелем с рабочей поверхностью. Подходящую коробочку я нашел быстро (из под ненужного блока питания, который и четвертой части этой коробки не занимал) с размерами 140х185х45мм , для моих целей она подходила идеально. Для начала укладываем в неё контроллер и делаем в ней отверстия под интерфейсные шнуры. Дремель просто незаменимое устройство для этого [attachmentid=2780] А вот блок питания оказался немного больше коробочки, но для меня это не проблема, поскольку на текстолите просто вагон свободного места (много свободного месте из-за отсутствующего инвертора для старых ламп). Небольшая проблема только в том что на этом свободном куске платы находится нужный нам разъем с проводами отходящими к контроллеру, решается она просто нахождение подходящих к этому разъему дорожек и их подписанием. В моем случае из всего этого разъема мне нужно было всего 4 точки: +5V, GND, вкл/выкл, DIM (регулировка яркости), так что после отпила эти 4 дорожки на плате были зачищены и к ним напрямую были распаяны подходящие провода. [attachmentid=2781][attachmentid=2782] Теперь во второй половинке коробки делаем отверстие под штекер питания. Для изоляции плат между собой я взял кусок пластика используемого как подложка в компьютерных блоках питания. Также не забываем про кнопки. [attachmentid=2783] На фотке слева виден закупленный 40 жильный шлейф (позже на проверке оказалось что шлейф не соответствует стандарту и не подходит для закупленных разъемов и пришлось взять другой шлейф, обычный серый) для соединения нашей коробульки с планшетом (30 жил для матрицы, 6 подсветки и 4 USB планшета, итого 40). Кнопки делал прямо в корпусе, поэтому они получились жестковаты, но используются очень редко, поэтому не зацикливаясь на этом продолжаем дальше. продолжение следует...

Автор: rere 04 Апрель 2012 16:43

ты лучше расскажи где планшет надыбал?

Автор: Legion Leonhart 04 Апрель 2012 21:14

на авито подфортило, вздумалось мне на нем посмотреть и опля продают, в этот же день купил. кстати я когда в отпуск уезжал (я ща в отпуске) там еще один такой же появился

Автор: Asagami 06 Апрель 2012 19:19

Зачем тебе контроллер я в упор понять не могу, если четно, Ведь всеравно сем сенсорный блок даже у сенсорных мониторов через USB подключаться Если я все верно понимю то тч хочель подложить под матрицу монитора сенсонрую часть планшета ? Вообще идея интересная, но думаю это не прокатит 1 - часть плат монитора расположена на матрице с обратной стороны 2 - сама матрица явлчеться по сути помехой, те планшет работает на расстоянии - 1-1.5 сантиметров от поверхности, без пеград, а тут будет матрица 3 - по моему матрица не на столько прозрачна чтобы монтировать ее на экран напрямую

Автор: Legion Leonhart 07 Апрель 2012 0:03

Фоток и чертежей я ща выложить не могу ибо в отпуске и не дома, так что остальное будет только через неделю. А так у меня был всего один день для тестов и подгонок в разобранном состоянии и у меня все прекрасно заработало, так что данный материал я пишу для тех у кото прямые руки и голова на плечах, те же кто считает что они и сами с усами могут и дальше так считать. p.s. добавил в первом сообщении предварительный расчет стоимости.

Автор: rere 07 Апрель 2012 8:13

мде сча по объявлениям за 10т.р. мона тока а5 взять . а4 за 14 лежит шибко юзанный. ты это когда в след раз будет так фортить на объявлениях мсг мне плз. хмм или есть вариант тебе заказывать типа доставать. а3 за десятку это аще жара

Автор: Legion Leonhart 07 Апрель 2012 15:46

Его мог купить мой знакомый фотограф с работы. А так если увижу, скажу

Автор: Asagami 09 Апрель 2012 22:05

Leonhart-sama В таком случае желаю успехов, раз все проверено и будет работать

Автор: Legion Leonhart 17 Апрель 2012 18:25

Добавил фото планшета и монитора в разборе с описаниями, завтра набросаю чертеж

Автор: Legion Leonhart 20 Апрель 2012 0:19

Добавил схемку для наглядности и фотку первого теста в разобранном виде.

Автор: rere 20 Апрель 2012 13:28

массу сия потом напиши.

Автор: Legion Leonhart 24 Апрель 2012 17:12

Попробовал всё это счастье собрать, естественно вырезав дырку в корпусе планшета под экран, без контроллера матрицы и БП, всё спокойно собралось в оригинальном корпусе и всё влезло и закрутилось. Из корпуса в итоге торчат только два тоненьких шлейфа для подключения контроллера и БП. Вот думаю сейчас как быть... чисто теоретически могу и контроллер с БП засунуть в стандартный корпус, правда толщина в итоге вырастет сантима на 2, да и в итоге к планшету будет подходить куча кабелей: USB, питание, видео... не самый удобный вариант на мой взгляд, хотя учитывая размер планшета его наверно не будут дергать туда сюда. Хотя меня всё же более прельщает идея вынести БП и контроллер в отдельную коробочку и единым проводом от нее подвести всё к планшету, как это сделано у оригинального Cintiq. Также ща в поисках ножа для резки пластика, дремель мне в этом не очень помогает, аккуратно у него не получается... в качестве оргстекла для защиты матрицы скорее всего использую защитное стекло от плазменного монитора, как раз валяется тут несколько штук на пробу вроде как перо его не царапает. PS Хотя, на самом деле, мне не суть важно собрать всё это счастье в оригинальном корпусе, ибо я собираюсь его встроить в столешницу стола дома

Автор: Legion Leonhart 27 Апрель 2012 17:36

Добавил вырезание окна под матрицу и сборку электроники в коробку. После выходных должны приехать недостающие разъемы, не хватает только 2,5мм оргстекла и и Т-образной окантовки для заделки шва между стеклом и и корпусом. Стекло от плазм использовать не получилось, оно оказалось тонированным и если отклеить тонировку, на стекле остается слой клея который фиг отдерешь

Автор: Asagami 04 Май 2012 11:51

У твоего монитора 2 выхода, DVI и VGA, при условии того что DVI использует часть пар, то можно в качестве теории по свободным пропустить USB, матрице требуется 12-24 вольта из чего следует что туда-же можно и питание оной направить, в результате получаем 1 шлейф матрицы, но тогда теряем в DVIе или цифровой или аналоговый выход, поправка на помехи конечно есть но думаю это неособенно повлияет на искажение и сигналов и потери Кстати а куда ты вынес кнопки управления монитором ?

Автор: Legion Leonhart 05 Май 2012 13:37

Не выхода, а входа и не 2, а 3 - ты про DisplayPort забыл, брал этот моник именно из-за этого порта, ибо большинство производительных видеокарт сейчас идут в основном с этими портами. Ты меня не совсем понял походу, для замены кучи проводов одним, я вынес контроллер и БП монитора вообще в отдельную коробку, таким образом провод питания, видео и USB будут входить в эту коробку, а уже от неё будет идти один шлейф к самому планшету (длинной около 1м наверно). В шлейф входит 40 жил, из них получиться 30 для соединения с матрицей (шлейф между матрицей и контроллером монитора), 4 жилы на USB (+5В, земля, Д+, Д-), 6 жил на подсветку (хотя думаю реально на неё нужно только 4). На счет шумов, думаю надо будет подобрать ферритовых колечек. Кнопки видно на последней фотке, одна большая черная со светодиодом для вкл/выкл и справа от нее кнопки управления, там видно что они ещё не до вырезаны. То бишь они в коробке с электроникой, я делаю точно также как в оригинальном Cintiq. Думаю для полной красоты потом за шпаклюю все зазоры в коробке и покрашу её Надеюсь в итоге получиться красиво и не заметно что самосбор, ну если конечно не начинать всё енто вскрывать

Автор: Asagami 05 Май 2012 15:31

Leonhart-sama Ну если так, то да Хотя по моему можно жёлтую плату - Преобразователи запихать в планшет, она вроде как и не особенно большая, а вот желтую, так что инвертор можно вынести в отдельный блок При этом количество проводов заметно сократиться, а масса планшета увеличиться незначительно Про дисплей порт - В нем как-раз есть 4 свободных провода по которым можно пропустить USB, в итог - сокращение поводов до 2ух Если дисплей и 6 проводов к инвертору смотать изолентой, то будет 1 порт

Автор: Legion Leonhart 05 Май 2012 15:54

Пихать в планшет уже ничего не буду, ибо сейчас он у меня идеально собирается в оригинальном корпусе планшета без всякого увеличения толщины, если добавить плату это уже будет увеличения толщины корпуса планшета и он уже не будет так идеально собираться как сейчас. Кроме того я предпочитаю избегать рядом с планшетом каких либо электронных схем внутри, ибо они создают электрические поля которые могут создавать помехи, а учитывая что планшет работает на магнитном принципе, это очень важно.

Автор: Asagami 05 Май 2012 17:51

Ну Ок, но плату можно экранировать

Автор: Legion Leonhart 19 Ноябрь 2012 15:49

Долго не писал, ибо завис на последнем этапе - выборе стекла... Это оказалось довольно сложным вопросом, есть слишком много НО. Изначально идея была использовать что то вроде оргстекла, но он при такой большой поверхности становится гибким, то бишь получается при рисовании кистью мы будем давить на матрицу экрана. Дальше взгляд пал на стекла, но вот беда, обычное стекло довольно хрупкое, стоит на него что то уронить и всё... хана стеклу и матрице экрана. Долгие поиски навели на стекло DaimondGuard которое оказлось очень неплохим по характеристикам и минимальная толщина в 3.1 мм меня вполне устраивала, но... нашел в Москве только одну контору торгующую им и заказы они выполняют по месяцам Вернулся к простому стеклу, но закаленному (становится раз в 7 прочнее и при ломке, куски становятся более мелкие и не такие острые), минимальная толщина закалки стекла 4мм... ну что делать, заказал, обошлось грубо говоря в 500р. В итоге собираю - при выключенном экране планшет прекрасно работает, при включении практически не видит пера... Попробовал взять другую матрицу - IPS 21.5", толщина где то на 1мм меньше чем у моей. Собираю ситуация ещё хуже чем с моей матрице, не смотря на толщину, при том никакие махинации с экранированием не спасали В голову залез вопрос "Как так? Матрица на пару сантиметров меньше мой, но тоньше работает хуже..." Словосочетание "на пару сантиметров меньше" стало ключевым, в мозгу мысль - "Размер имеет значение! Что если взять матрицу ещё больше.", размер платы планшета это позволял. Сказано, сделано - пошел в соседний кабинет и одолжил у учредителя его монитор для тестирования IPS 23" если бы он знал что я буду с ним делать во время тестирования, врятли бы он так просто согласился но наука требует жертв. Новая "жертва" была быстро разобрана и собрана в планшет, стекло установлено и ... "Он жив!!! Он жив!!!!" Да, все заработало как надо, даже со стеклом в 4мм, хотя и баг присущий всем таким планшетам некуда не делся - разбегание курсора, то бишь чем дальше от центра перо, тем дальше убегает курсор. Грубо говоря ближе к краю экрана курсор убегает где то на сантиметр, но справедливости ради надо заметить, что оригинальные Wacom Cintiq страдают той же болезнью. И путем настроек можно добиться уменьшения этого дефекта. На этом я конечно не остановился и было решено найти матрицу на 24" с родным для этого планшета соотношением 16х10 и провести испытания с ней, так что если всё будет как я думаю в итоге будет собран Wacom Cintiq с экраном в 24"

Автор: Legion Leonhart 22 Ноябрь 2012 0:28

Более точная проверка показала, что 24“ монитор не подойдет. Видимая область у него 52 см на 32 см, а активная рабочая область планшета 50 см на 30 см. Так что единственное что подходит для планшета монитор 23“ (51 См на 29 см).

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)